|  | SCHVALOVACÍ DOLOŽKA |
| --- | --- |
| A. | SCHVALOVACÍ ORGÁN: OBECNÍ ZASTUPITELSTVO V BRADLCI DNE: 24.KVĚTNA 2001 |
| B. | POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD BRADLEC Marie Horáková, starostka obce Razítko: Jméno, funkce, podpis oprávněné osoby |
| C. | ZHOTOVITEL: Ing.arch. SOBĚSLAV MACAS Br. Veverkových 2717 530 02 Pardubice Razítko: Jméno, funkce, podpis |
| D. | STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU ÚZEM. PLÁNOVÁNÍ: OKRESNÍ ÚŘAD MLADÁ BOLESLAV REFERÁT REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dne: 22.KVĚTNA 2001 pod č.j. VÚP 404/01 |

B  R  A  D  L  E  C

ÚZEMNÍ   PLÁN   OBCE

NÁVRH       11. 1999

ČISTOPIS   07. 2002

ZADAVATEL		Okresní úřad Mladá Boleslav

referát regionálního rozvoje

ve spolupráci s obcí Bradlec

ZPRACOVATEL 	Atelier Macas

Bratranců Veverkových 2717

Ing. arch. Soběslav Macas

Ing. arch. Petr Macas

AUTORSKÝ  KOLEKTIV

urbanismus a koordinace		Ing. arch. Soběslav Macas

Ing. arch. Petr Macas

doprava				Ing. Zima

vodní hospodářství		Ing. Jedlička

rozvody plynu			Ing. Jedlička

zásobování el. energií		O. Hybský

zeleň					Ing. Kulhánková

zemědělství				Ing. Kulhánková

grafika				ing. Karbulka

digitální zpracování		fy G plus Pardubice

OBSAH  DOKUMENTACE

1.  TEXTOVÁ   ČÁST		A   -   základní údaje

B   -   řešení územního plánu

C   -   návrh urbanistické koncepce 							D   -   závazná část, regulativy

E   -   vyhláška

2.  GRAFICKÁ ČÁST

1   -   hlavní výkres  1:5000

2   -   dopravní řešení

3   -   vodovod, kanalizace

4   -   rozvody plynu

5   -   elektrorozvody

6   -   veřejně prospěšné stavby

7   -   zemědělský půdní fond

-   návrh územního systému ekologické stability				8   -   širší vztahy  1:10 000

9   -   komplexní urbanistický návrh  1:2000

10   -  veřejně prospěšné stavby - detaily

A - ÚVOD

v roce 1998 byl zpracován koncept územního plánu Bradlec. Na základě souborného stanoviska z 3.12.1999 je zpracován návrh, reagující na změny a připomínky, které vzešly z procesu projednávání.

Úkol je řešen v digitální podobě pro celý katastr obce Bradlec.

Územní plán zadaný pro II. etapu území se zpracovává pro potřeby rozhodování a řízení výstavby obce.

Důvody zpracování

- potřeba dořešit lokality uvnitř obce

- pokrýt požadavky společnosti BRAHILL, která rozvíjí plochy 3. a 4. etapy bytové zóny

- upravit trasu komunikace sever - jih, propojující Debř s Kosmonosy

- zachytit koexistenci obalovny a řešeného území

- definovat polohu a rozsah nového centra obce

- zvýšit rozlohu ploch pro rekreaci, odpočinek a sport

- dořešit dle výše uvedených požadavků inženýrské sítě

PODKLADY  -  pro zpracování ÚP byly k dispozici následující

podklady

- katastrální mapy 1:2880

- mapy 1:2000

- širší vztahy  1:10 000

- širší vztahy  1:5 000

- průzkumy a rozbory z roku 1992

- UHZ z roku 1992

- koncept UPSU - 1994

- kanalizace v Josefově Dole

- křižovatky s I/38 je převzata

- UPSU z roku 1995

- dokumentace pro územní rozhodnutí BRAHILL

- generel plynofikace

- generel kanalizace

- koncept ÚP

- souborné stanovisko

ZHODNOCENÍ  DŘÍVE  ZPRACOVANÉ  A  SCHVÁLENÉ

ÚZ.  PLÁNOVACÍ  DOKUMENTACE

- obec nebyla v minulosti komplexně zhodnocena z hlediska objektivních možností rozvoje v území přiléhajícím k fenoménu rozvíjející se Mladé Boleslavi

- byly zpracovány územní studie pro výstavbu bytů, které v obou případech nevyzněly přesvědčivě

- zástavba řadovými objekty je tvrdá vůči stávající bytové zóně

- využití sadů bez souběžných vazeb na celkový rozvoj infrastruktury v jádru obce se ukázalo jako nereálné

- proto se prvním materiálem, který lze akceptovat z hlediska koncepce rozvoje, staly průzkumy a rozbory zpracované v roce 1992

- je respektováno řešení kanalizace na centrální čistírnu

- sportovní areál zůstává na původní ploše, vybuduje se nové sociální zařízení

- u vodojemů se realizuje stavební podnik, který zohledňuje trasu komunikací

- skládka a.s. ŠKODA je předmětem speciální studie, zpracovávané ministerstvem životního prostředí

- pro potřeby životního prostředí byla zpracována studie řešící vliv obalovny na životní prostředí

- vlastní obalovna si prověřila své plošné i funkční možnosti objemovou studií, upravila rozsah po dohodě s Obecním úřadem na 50 %

- společnost BRAHILL zpracovala dokumentaci pro územní rozhodnutí další části území, která se musí přizpůsobit požadavkům úz. plánu

- poloha centra

- plochy zeleně a hřišť

- trasa a napojení komunikací

- studie lokalit Pod lesem a Převrať odpovídající celkové koncepci řešení obce

ÚZEMNĚ HOSPODÁŘSKÉ  ZÁSADY -

- vyplynuly z projednání s Obecním  úřadem Bradlec a dotčenými správci území a inženýrských sítí

- jsou doloženy připomínky k předloženým průzkumům a rozborům

- zásady ÚHZ pro koncept územního plánu - velikost umožňující vytvoření soběstačné lokality s bydlením a prací

- realizaci všech potřebných inženýrských sítí zajišťujících média

- elektřinu

- vodu

- plyn

- odkanalizování

- organizaci výroby

- zemědělské

- průmyslové

- služeb

tak, aby se eliminoval negativní vliv na kvalitu obytné zóny

- řešení dopravy

- napojení na komunikaci I/38

- organizaci výstavby bez negativních dopadů na

bydlení

- zobytnění ulic

- zásadní je dostatek vody pro další existenci obce, který vyžaduje principiální řešení (nový vodojem)

- respektuje se zpracovaný generel územního systému ekologické stability

- respektuje se dohoda Obecního úřadu a obalovny

- upravuje se trasa komunikace sever - jih

- využívají se plochy uvnitř obce i za cenu přečerpání kanalizace

ÚZEMNÍ   PLÁN  I.  ETAPY  -  rok 1994 - 95

- položil základy řešení všech inženýrských sítí

- vytvořil předpoklady pro návaznost komunikačního systému na region Mladé Boleslavi

- vyjasnil problém koexistence stávající obce s nově navrženou zónou bydlení

- tato realizace je v současné době prakticky dokončena

II. ETAPA

- koncept je zhodnocen souborným stanoviskem zpracovaným 12.1999

- přínos a požadavky souborného stanoviska

- upřesnění obchvatové komunikace

- zajištění rozvojové plochy bydlení

- upřesnit využitelnost lomů pro rekreaci

- jednoznačně definovat plochy pro veřejně prospěšné

stavby

-dořešit napojení nové občanské vybavenosti a obalovny

- připojit komunikačně lokalitu U Rybníčku

- vymezení plochy asanace v prostoru nemovitosti

Švardových

- zajistit napojení Kosmonos a Bradlce od hotelu

GALATEA

- doplnit pěší komunikaci do Josefova Dolu

- upřesnit podlažnost zástavby

- doplnit zelené izolační pásy podél výrobních areálů

- zapracovat definitivní řešení kanalizace

VYHODNOCENÍ  SPLNĚNÍ  SOUBORNÉHO  STANOVISKA

- všechny připomínky a požadavky souborného stanoviska byly při práci na návrhu průběžně konzultovány a zapracovávány

- dne 26.6.2000 byl návrh projednán v obecním zastupitelstvu

- všechny inženýrské sítě byly v termínu 06.2000 projednány se správci a připomínky zapracovány

- byla dořešena problematika obalovny a její existence do roku 2025

B.  ŘEŠENÍ   ÚZEMNÍHO   PLÁNU

VYMEZENÍ  ŘEŠENÉHO  ÚZEMÍ

- na severu je přirozenou hranicí řeka Jizera

- na jihu komunikace I/38 Mladá Boleslav - Česká Lípa

- na východě je omezeno katastrem Kosmonos a oborou

- západní hranicí je souvislý pás zeleně nad Josefovým Dolem směrem k Debři

- hranice řešeného území odpovídá hranici katastru obce

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ  -

- bývalá zemědělská obec na návrší nad Mladou Boleslaví

- v současné době obklopená plochami zemědělské výroby

- fenoménem krajiny je řeka Jizera obepínající území od severu a západu

- jako krajinný akcent působí hrad Bezděz

- přiléhá k oboře zámku v Kosmonosích, která má veliký regenerační význam

- mohutný lesní masiv u Josefova Dolu odděluje obec od průmyslu

- příjemným akcentem jsou zatopené lomy a rybníčky

- od Mladé Boleslavi je oddělené budoucí komunikací I/38

- v současné době je využita plocha I. etapy pro zónu bydlení

- zástavba nových domů vstupuje i do stávající obce, kde se plynule rozvíjí infrastruktura

- vzniká přímá vazba mezi stávajícím centrem (restaurace, prodejna  a připravovanými plochami centra nového

- ukazuje se silná potřeba propojení obce směrem na jih na trasu Debř - Kosmonosy a dále na komunikaci I/38

- řešená 2. etapa zasahuje část území na jih od lomů, pokrývá plochu obalovny a končí až u komunikace Debř - Kosmonosy

- výrobní plochy se soustřeďují do pásu území k Láskovu a příjezdu od Kosmonos

- zemědělská výroba zabírá lokalitu Těšnov a pás území svažující se ke Kosmonosům a dálnici

ZÁKLADNÍ   PŘEDPOKLADY   VÝVOJE  -

- příslušnost k regionu Mladé Boleslavi vytváří maximální ekonomické předpoklady pro rozvoj území Bradlce, navazující na fenomén automobilového průmyslu

- území má vedle ploch pro bydlení možnosti pokrýt požadavky výroby a zcela odděleně rekreace

- jednotlivé funkce jsou snadno pomocí vhodně utvářeného terénu oddělitelné

OCHRANA  HODNOT  ÚZEMÍ  -

Bradlec je obcí, která změnila svůj charakter ze zemědělské na příměstskou s výrazným posílením funkce bydlení a rekreace. Na náhorní plošině pod stávající obcí se rozvíjí satelitní bydlení, lemované výraznými krajinnými prvky. Severní svahy území se svažují k Jizeře, opisující velký oblouk nad Josefovým Dolem. V prostoru mezi stávající a novou částí obce se pro rekreaci využívají plochy bývalých lomů včetně jejich okolí.

Jihozápadní část katastru přiléhá k oboře v Kosmonosích, která náhorní plošinu uzavírá pro optické spojení s další koncentrovanou bytovou výstavbou.

Jižní svah pod obalovnou je vhodný pro zachování iluze obrovské louky, zakončené lesíkem u Debře.

Pro koexistenci obalovny byly dořešeny funkční vazby. Provoz využívá zapuštěného území, výrazně obklopeného zeleným izolačním pásem.

Je respektováno území aktivního sesunu Š1103 u Josefova Dolu. Podklad pro zakreslení poskytl Geofond pracoviště Kutná Hora.

ZÁKLADNÍ  PODMÍNKA  VÝVOJE  -

rozvoj stávající obce jednoznačně podmiňuje rozvoj bydlení, který vyvolává na nových plochách kapacitní požadavky inženýrské infrastruktury - nový vodojem

- centrální čistírna

- regulační stanice plynu

- nové dopravní připojení od

komunikace I 38 od Debře

- pro odclonění zóny bydlení od zátěže

z dopravy (ve směru Debř – Kosmo-

nosy) a vyloučení tranzitní dopravy z

obce je nutná výstavba obchvatu obce

- realizace obchvatu podmiňuje další

rozvoj obce

ZÁKLADNÍ  PODMÍNKA  OCHRANY  -

- nová komunikace po jižní straně území, propojující I 38 a Kosmonosy ve formě tangenty, vylučující průtah bytovou zónou

- rezervace ploch pro ochranné zelené pásy, oddělující dopravní a výrobní plochy od bydlení a rekreace

C  -  NÁVRH  URBANISTICKÉ  KONCEPCE

Ú V O D

- koncepce rozvoje území vychází z rozvahy a výchozích podnětů, projednaných s Obecním úřadem i obhospodařovateli médií

- navazuje se na  - ekonomické

- ekologické

- politické

- demografické problémy

Základní sféry problémů

a)  rozvoj ekonomiky

b)  trend rozvoje zemědělství

c)  rozvoj bydlení

d)  využití rekreačních možností

e)  vztah k vyšší územní jednotce

f)  urbanistická koncepce rozvoje

ROZVOJ  EKONOMIKY -

obrovský potenciál Mladé Boleslavi a reakce této sféry na ekonomickou reformu dávají předpoklady pro všestranný rozvoj. Relativně nízká cena pozemků v příměstské poloze umožňuje vedle bydlení i souběžný rozvoj služeb a výroby

TREND ROZVOJE V ZEMĚDĚLSTVÍ  -

jednotlivé soukromé pozemky byly za účelem zemědělské výroby sdruženy do družstva vlastníků, které se soustřeďuje na výrobu a agroturistiku. Zbylé soukromé plochy jsou dávány k dispozici pro investiční záměry v území

ROZVOJ  BYDLENÍ  -

diferenciace obyvatel na ekonomicky různě silné vyvolává potřeby nových pohledů na bydlení. Oblast Bradlce je charakteristická rodinným bydlením v nízkopodlažní zástavbě, do které se přesunují i obyvatelé Mladé Boleslavi, zvyšující si svůj standart.

Bydlení je rozděleno do 2 etap. V l. etapě rozvinuté podél obvodové komunikace a zklidněné  trasy do centra se realizovalo 100 domků, bytové domy s výškou do 2 podlaží a řadové objekty.

I. etapa představuje 180 bytů, tj. 720 nových obyvatel.

Ve druhé etapě se navrhují další lokality

-  Převrať

-  Pod lesem

-  Pod řadovkami

-  Centrum obce

-  nad lesem podél Jizery

-  III. IV. V. a VI. etapa BRAHILL

VYUŽITÍ REKREAČNÍCH MOŽNOSTÍ

- krátkodobé u jednotlivých objektů a skupin

- polodenní v okolí zatopených lomů, lesoparků

VZTAH K VYŠŠÍ ÚZEMNÍ JEDNOTCE

vývoj Bradlce bude vždy rozhodující měrou odrážet rozvoj  aglomerace Mladé Boleslavi. V zásadě lze tato území klasifikovat jako 2 části, rozdělené komunikací I 38. První z nich tvoří vlastní město Mladá Boleslav se závodem automobilky a rozvojovými plochami za dálnicí. Druhou jsou pak Kosmonosy a obce na severním okraji, ohraničené řekou Jizerou na severu a dálnicí na východě.

URBANISTICKÁ  KONCEPCE  ROZVOJE  ÚZEMÍ

- návrhové období ÚP je rok 2005

zohledňuje možnosti a potřeby obce, která se z příměstské lokality stává střediskem místního významu.

Nárůst obyvatel způsobuje vznik kompletní infrastruktury. Dochází k rozšíření druhů bytové zástavby od rodinných domků přes řadové, skupinové i byty nadstandardní vybavenosti. Koncentrace 2500 obyvatel přitáhne podnikatelskou a služební sféru, rozšíří se náplň občanské vybavenosti včetně školství.

Poloha školy, školky, penzionu, obchodů, restaurací je u přírodního fenoménu lomu zatopeného vodou. Vazba   těchto ploch je přirozeným těžištěm území estetickým i funkčním. V návaznosti na sportovní areál lze rozvinout krátkodobou rekreaci a sport. Předpokládané penziony se stanou střediskem společenského života i odpočinku.

Pro rozvoj bydlení se vyčleňuje plocha na západní straně a uvnitř stávající obce.

Zemědělská výroba se zcela vylučuje z obce a soustřeďuje se na Těšnově. Naopak průmysl a služby sestupují do odlehlé polohy nad Debří a k příjezdové trase z Kosmonos.

- Dopravně se území přimyká ke komunikaci procházející ve směru sever - jih od vodojemu k Debři, odkud se napojuje na komunikaci I 38 a dále úrovňovým způsobem na Mladou Boleslav. Severní část ústí do Kosmonos.

- Pro takto rozvinutý organizmus jsou zajištěny všechny inženýrské sítě. Limitujícím aspektem byla voda, vyřešená novým vodojemem v I. etapě. V současné době je řešeno komplexně odkanalizování na centrální čistírnu.

- Stávající obec projde komplexní rehabilitací, výrazně se zvýší obytnost ulic odklonem průjezdné dopravy. Posílí se funkce návsi naproti kapličce.

- Zastávky hromadné dopravy se přesunou na obvodovou komunikaci.

- Celé území sváže kompozičně obrovský park, vyplňující plochu mezi Zámeckou oborou a lesoparkem kolem Jizery.

- Na terase v jihovýchodním cípu se uvažuje s motelem a nákupním střediskem, na které naváže rozsáhlé rekreační zelené plochy, procházející kolem obory až do Kosmonos. Jeho plocha nabízí polodenní rekreaci, případně situování dalších objektů občanského vybavení.

- Posun řešení II. etapy spočívá ve větší vyváženosti stávající a nové části obce. S posílením plochy bydlení se zásadně zlepšuje infrastruktura a kvalita životního prostředí (lokalitě Převrať)

- Nové centrum, situované na část obalovny, se rozšíří východním směrem, dotkne se tangenciálně obvodové komunikace sever - jih.

- Zajistí se přístup do obce přes obchodní a společenské centrum se školou.

- Škola se umísťuje na plochu, která je dnes volná, jižně od Toťáku.

- Automobilová doprava se zachytí na odstavném parkovišti.

- Zvětšují se  sportovní a rekreační plochy u lomu.

- Druhá, jižní část obalovny se perspektivně uvažuje jako rekreační plocha obohacená zelení.

PŘEHLED  A CHARAKTERISTIKA  PLOCH  ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ, ČLENĚNÍ NA FUNKČNÍ  PLOCHY

•	OBJEKTY, AREÁLY, GEOGRAFIE

Významné krajinné prvky

Vodní plochy a toky

Orná půda

Louky, drnový fond

Lesy

Volně stojící zeleň

Veřejná (městská) a doprovodná zeleň

Izolační zeleň

Zahrady a sady

•	ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ SÍDLA

BYDLENÍ

###### Bydlení hromadné

## lokalita v ulici Ještědské a Zelené v návaznosti na areál BRAHILL

- v lokalitě jsou stávající provozy fy BRAHILL (elektrotechnika a automatizace) v Zelené ulici

- řadový objekt v ulici Okružní

- lokalita Převrať

###### Bydlení individuální

- lokalita ulic Krátká, U hřiště a Strmá

- řadové objekty v ulici U hřiště

- řadové objekty v ulici U hřiště

- lokalita Převrať, lokalita na křížení ulic K vodojemu a K oboře, kolem ulice Sadová, kolem ulic Potočná, Borová, Jizerní, kolem ulic Jizerní, Zelená, Polní, Ještědská, K Láskovu, Letní, Jižní, K rozhledně, Na výšině

- lokalita podél ulice Okružní

- lokalita podél ulice K vodojemu, lokalita severozápadně od ulice K rybníčkům, dvě lokality jihovýchodně od ulice K rybníčkům, lokalita u ulice K oboře

-  všechny tyto plochy mají svůj specifický charakter, výrazně

ovlivněný přírodními podmínkami.

- přepokládaný trend výstavby v etapách cca po dvou letech

I. etapa	100 rod. domů

40 bytů

40 bytů v penzionech

15 řadových domů

I. etapa  -  195 a bytů / 600 obyvatel

II. etapa   	171 rod. domů

60 bytů

II. etapa  -   231 bytů / 924 obyvatel

stávající obec	290 obyvatel

rezerva            200 - 300 obyvatel

celkem     	2000 - 2100 obyvatel

Bydlení individuální specifické (rekreační)

v chatách chatové kolonie podél Chudopleské ulice

- lokalita kolem ulice K Rybníčkům (22. chat severně od Chudopleské ulice)

-   lokalita Převrať (19 chat jižně od Chudopleské ulice)

###### Bydlení venkovského typu

rostlá struktura zástavby s možností dostavby ve formě doplnění proluk ve stávající obci, dodržující hmotově, svými odstupy a urbanistickou strukturou charakter původní zástavby

-  v obci jsou stávající provozy:

- elektro-technická výroba a montáž u čp. 13

- služby	- družstvo kovářů Praha -  čp. 82

-  dílny a garáže u obecního úřadu

-  truhlářství - čp. 7

OBSLUŽNÁ SFÉRA

## Občanská vybavenost

stávající občanská vybavenost v obci

-  prodejna potravin 50 m²

-  restaurace - 30 míst

-  sál  120 míst

-  obecní úřad

-  kaplička

nově navrhovaná občanská vybavenost je koncipována pro 2000 obyvatel, což vyžaduje skladbu odpovídající malému satelitnímu městečku (všechny plochy jsou soustředěny nad obalovnou mezi ulicí Sportovní a K Láskovu).

- základní škola 9 tříd

- mateřská škola 2 třídy

- prodejna potravin  120 m²

- speciální prodejny  100 m²

- restaurace, snack 60 + 30 míst

- sdružené v penzionu s ubytováním

- pracoviště lékaře  -  2

- služby obyvatelstvu - 10 pracovišť

- pošta

- peněžní ústav - 2 přepážky

- veliká rezervní plocha je u navrhované školy mezi ulicemi K Láskovu a K oboře

- rovněž plochy podél komunikace Debř - Kosmonosy umožňují komerční sportovní areály

nově navrhovaná vyšší občanská vybavenost

-	charakteru regionálního je soustředěna nad komunikací

Debř - Kosmonosy, pod zámeckou oborou. Lze využít přímé vazby na plochy rekreační zeleně.

### Dopravní vybavenost

plochy pro dopravu, zastávky MHD

#### Technická vybavenost

- vodojemy

- trafostanice

- tlakové stanice plynu

- věž radiostanice

- elektrorozvodna

REKREACE

###### Rekreace individuální

veřejnosti volně přístupné areály

###### Rekreace individuální specifická

plošně rozsáhlé areály začleněné do krajiny, se stavbami vytvářejícími zázemí pro provoz areálů

##### Rekreace sportovní

historicky na okraji obce, stává se v současné době její nedílnou součástí. Využívá výhod inženýrských sítí a dostává se postupně na standart odpovídající charakteru bytové zástavby ve vazbě na centrum

- v současné době je obec vybavena areálem u Toťáku, kde bylo realizováno malé fotbalové hřiště a kurty pro tenis a volejbal

- jako přírodní koupaliště jsou využívány oba zatopené lomy

VÝROBNÍ SFÉRA

Výrobní sféra – průmysl, sklady (specifické)

OBALOVNA

stávající obalovna byla po jednáních s  obcí zredukována  plošně na cca 50 %. Nová technologie je zapuštěna do amfiteátru, ponořeného cca o 4 m do terénního reliéfu. Je obklopena pásy okrasné zeleně v šíři 20 m na území obalovny. Dohodou mezi obcí Bradlec a Silničním stavitelstvím Praha je existence obalovny omezena do roku 2025.

Po prověření vlivu na životní prostředí byl provoz Okresním hygienikem schválen

Areál klasifikován jako specifická výroba

##### Výrobní sféra – drobná výroba, služby

drobná výroba, služby a skladování splňující hygienické požadavky v souvislosti s blízkostí obytné zóny

##### Výrobní sféra – zemědělská výroba

po transformaci JZD vzniklo družstvo vlastníků, jehož představitelem je dr. Langr. Soustřeďuje se na farmu v Těšnově, kde je realizované středisko živočišné výroby.

kravín	96 kusů

vepřín	60 - 70 kusů

skot	40 - 50 kusů

koně	40 kusů

je zde realizováno hnojiště s jímkou

- výhled celého zařízení směřuje k ekoagroturistice s využitím    polohy nad dálnicí

- záměr respektuje generel územního systému ekologické stability

KULTURNÍ  OBJEKTY

jsou součástí kulturního majetku obce

1  -  roubená chalupa čp. 4

2  -  kaplička

-  stávající stav těchto objektů je k dispozici na fotodokumentaci na

Obecním úřadě Bradlec

CHRÁNĚNÁ  ÚZEMÍ  A  KULTURNÍ  PAMÁTKY

na řešeném území jsou následující chráněná území

1	-  chráněné pásmo Jizery jako zdroje pitné vody

2	-  skládka ŠKODY, kde je třeba obnovit funkci drenážního

systému

3  	-  ochranné pásmo hydroglobu

4  	-  ochranné pásmo živočišné výroby dle výpočtu 147,66 m na

Těšnově

- - prostor obalovny musí být asanován a území zbaveno

průniku DELORU

Dle průzkumů nedochází k ovlivnění podzemních vod a vod

v Jizeře

6  	- problematika skládky je komplexně řešena studií ministerstva

životního prostředí. Při projednání nebyla vyjádřena negativní

stanoviska

7  	-  ochranné pásmo ŠKO-ENERGO   v šíři 12 m

8	-  území aktivního sesuvu č.4 (1103) v lokalitě Josefův Důl

- - je respektován stožár vysilače Radia Delta a základnová

stanice pro Radiomobil v oblasti za vodojemem

KOMPLEXNÍ  ZHODNOCENÍ  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

- Bradlec leží na návrší nad řekou Jizerou. Je obklopen útvary ekologicky stabilními, které vyžadují ochranu.Po likvidaci        1. části obalovny je odstraněn prakticky jediný rušivý element z území. Druhá část je moderní technologií bez negativních vlivů.

- Nedílnou součástí UPSU je území systému ekologické stability.

- Negativní dopady dopravy se řeší vybudováním nového systému obslužné dopravy mimo obytnou zónu.

ODOPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ

obec je podle zákona 238/1991 Sb. (zákon o odpadech) původcem komunálních odpadů. Vzniká jich 7 druhů

91 101  -  domovní odpad z domácnosti

91 102  -  ostatní odpad z obcí podobný domovnímu odpadu

91 103  -  vytříděný domovní odpad s obsahem škodlivin

91 301  -  objemný odpad z domácností

91 302  -  ostatní objemný odpad z obcí

91 501  -  uliční smetky

91 701  -  odpad ze zeleně

Odvoz odpadků je organizován Obecním úřadem v rámci regionu Mladá Boleslav.

AKTIVNÍ PÁS SESUVU

- byla převzata poloha pásma aktivního sesuvu z dokumentace orgánů státní správy

- veškeré aktivity v tomto území jsou omezeny a musí probíhat podle platných technickoprávních norem

# SEZNAM  VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÝCH  STAVEB

1  -  obvodová komunikace - pás široký 40 m

Sportovní

2  -  komunikace obslužná do Láskova - pás š. 20 m

3  -  obslužná komunikace - napojení IV. etapy a obalovny  š. 20 m

z ulice Sportovní do ulice K Láskovu

4  -  páteřní obslužná komunikace pro občanskou vybavenost -

K oboře  v šíři 20 m

5  -  obslužná komunikace u lokality vodojemu  ul. K vodojemu

š.  15 m

6  -  propojovací obslužná komunikace k areálu Canaba do

Kosmonos  š. 15 m

7  -  cyklistická stezka u vodojemů  š. 10 m

8  -  vyústění komunikace připojující Těšnov na ulici

Chudopleskou

9  -  systém obslužné komunikace  lokality „U rybníčku“  š. 15 m

10 - obslužná komunikace náves, vyúsťující na ulici Bezdězskou

11 - přístupová obslužná komunikace ke Švardovu lomu -  ulice

Polní

12 - přístupová obslužná komunikace parcel u Švarďáku z ulice

Jezerní

13 - směrová úprava obvodové komunikace u Švardova statku na

ulici Bezdězská před vyústěním ulice Sadové

14 – směrová úprava stezky pro pěší na ulici Bezdězské

NÁVRH  ÚZEMNÍHO  SYSTÉMU  EKOLOGICKÉ  STABILITY

Ú V O D  -

územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených přírodně blízkých ekosystémů, udržujících přírodní rovnováhu.

Na nadregionální navazuje regionální systém ekologické stability.

Při vymezení a návrhu systému jsou respektována následující kriteria

1 - rozmanitost  přírodních ekosystémů v řešeném území

2 - prostorové vazby

3 - prostorové parametry - minimální plochy, délky biokoridorů,

minimální nutné šířky

4 - aktuální stav krajiny

5 - společenské limity a záměry

Jako podklad pro ÚSES byl převzat materiál zpracovaný firmou ASTEK v roce 1995 pro region Mladé Boleslavi.

ŘEŠENÉ  ÚZEMÍ

na levém břehu řeky Jizery se nachází Mladoboleslavská kotlina, Mnichovohradištská kotlina a Kosmonoská výšina. V tomto prostoru hřebenové elevace je rovněž katastr řešené obce Bradlec

Území obepíná na severu řeka Jizera a zámecký park Josefův Důl.

KVALITA  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

je dána mimořádnou polohou mezi stráněmi nad řekou Jizerou a Kosmonoskou oborou, která ohraničuje a chrání lokalitu Bradlce před negativními vlivy dopravy a výroby.

VEGETACE

doubravy, přecházející v křovinná nelesní xerotermní společenstva. Borové doubravy se vyskytují podél Jizery u Josefova Dolu.

Výhřevný čedič je výhodným podkladem pro teplomilnou květenu.

Pro teplomilnou vegetaci kontinentálního rázu mají velký význam skeletovité kamenité stráně v Jizerském údolí. Uměle vypěstované formy představuje obora zámeckého parku v Kosmonosích. Zámecký park v Josefově Dole představuje z větší části les přirozeného složení, tj. dubohabřina až dubová bučina.

HORNINY  A  RELIEF

výskyt  svědeckých vyvýšenin převyšující okolí, vrchy zpevněné čedičovými žilami.

Reliéf má charakter ploché pahorkatiny

OCHRANA  PŘÍRODY

významné lokality	- zámecký park Kosmonosy

- Jizera - vodní tok s hodnotnou vegetací

- zámecký park Josefův Důl

VÝZNAMNÉ  KRAJINNÉ  PRVKY  NAVRŽENÉ  K  REGISTRACI

A  -   VKP	zámecký park Josefův Důl + les

A  -   VKP	zatopený lom u Bradlce

C  -   VKP   Borek u Bradlce

D  -   VKP   Borek u Debře

1 - ZÁMECKÝ PARK JOSEFŮV  DŮL -

přiléhá k Jizeře na severu území, jeho součástí je i masiv

u lokality Převrať

2 - LOM  ŠVARĎÁK

je zajištěn minimálně 5 m široký pás po jižní, západní a

části severní strany

3 - BOREK  U  BRADLECE -

stane se součástí rekreační plochy

4 - BOREK   U  DEBŘE -

navazuje na připravovanou plochu s rekreační funkcí (golfové

hřiště)

REGULATIVY  FUNKČNÍHO   VYUŽITÍ  ÚZEMÍ

- území obce se člení na části území s různými předpoklady, dále označovanými jako plochy

- územní plán vymezuje následující plochy, ke kterým se vztahují regulativy funkčního uspořádání

- plochy označené indexem „V“ jsou určené pro výhledový rozvoj, nejsou tedy určeny pro výstavbu v navrhovaném období

D -     REGULATIVY  FUNKČNÍHO  VYUŽITÍ  ÚZEMÍ

FUNKČNÍ ZÓNY

BH	Bydlení - hromadné

## BH1	v ulici Ještědské a Zelené v návaznosti na areál BRAHILL

## 2 nadzemní podlaží + podkroví

BH 2	na ulici Okružní řadový objekt

2 nadzemní podlaží + podkroví

BH 3	lokalita Převrať

3 nadzemní podlaží + podkroví

Určené využití:

- bydlení v obytných domech s více byty

- oplocená zahrada s funkcí rekreační nebo okrasnou

Přípustné využití:

- plochy veřejné zeleně, drobná dětská a sportovní hřiště sloužící obyvatelům daného území,

- drobná zařízení maloobchodu, veřejného stravování a dalších nerušících služeb sloužící převážně pro obsluhu daného území.

Podmínky:

- stavby pro dočasné ubytování mohou mít kapacitu jen do 10 lůžek (např. penziony),

- vliv činnosti provozovaných na těchto plochách nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky

- parkování uživatelů musí být řešeno na pozemcích provozovatelů služeb nebo na vyhrazených stáních na veřejných komunikacích.

- součástí zóny musí být plochy zeleně a plochy pro individuální rekreaci v rozsahu odpovídajícím počtu obyvatel a velikosti zóny

Nepřípustné využití:

- chov hospodářských zvířat,

- zákaz výstavby staveb pro výrobu, skladování a pro motorismus,

- autokempy, tábořiště,

- stavby pro velkoobchod a supermarkety,

- všechny druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí

BI	Bydlení -  individuální

BI1 	lokalita ulic Krátká, U hřiště a Strmá

BI2	řadové objekty v ulici U hřiště

## BI3	řadové objekty v ulici U hřiště

BI4	lokalita Převrať, lokalita na křížení ulic K vodojemu a K oboře, kolem ulice Sadová, kolem ulic Potočná, Borová, Jizerní, kolem ulic Jizerní, Zelená, Polní, Ještědská, K Láskovu, Letní, Jižní, K rozhledně, Na výšině

BI5	lokalita podél ulice Okružní

BI6	lokalita podél ulice K vodojemu, lokalita severozápadně od ulice K Rybníčkům, dvě lokality jihovýchodně od ulice K rybníčkům, lokalita u ulice K oboře

Určené využití:

- bydlení v individuálních rodinných domech o maximálně 2 nadzemních podlažích a podkroví,

- oplocená zahrada s funkcí rekreační nebo okrasnou

Přípustné využití:

- plochy veřejné zeleně, drobná dětská a sportovní hřiště sloužící obyvatelům daného území,

- drobná zařízení maloobchodu, veřejného stravování a dalších nerušících služeb sloužící převážně pro obsluhu daného území.

Podmínky:

- stavby pro dočasné ubytování mohou mít kapacitu splňující požadavky na dopravu v klidu (např. penziony),

- vliv činnosti provozovaných na těchto plochách nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky,

- parkování uživatelů musí být řešeno na pozemcích provozovatelů služeb nebo na vyhrazených stáních na veřejných komunikacích.

- součástí zóny musí být plochy zeleně a plochy pro individuální rekreaci v rozsahu odpovídajícím počtu obyvatel a velikosti zóny

Nepřípustné využití:

- chov hospodářských zvířat,

- zákaz výstavby staveb pro výrobu, skladování a pro motorismus,

- autokempy, tábořiště,

- stavby pro velkoobchod a supermarkety,

- všechny druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí

Blr	Bydlení - individuální specifické (rekreační)

(Zahrádkářská osada)

BIr1	- lokalita kolem ulice K Rybníčkům

BIr2	- lokalita Převrať

Určené využití:

- plochy zahrad se zázemím pro zahrádkářskou činnost

- pobytová rekreace v objektech pro individuální rekreaci

Přípustné využití a podmínky:

- na pozemcích je možná výstavba zahrádkářských chat a staveb pro individuální rekreaci o jednom nadzemním podlaží a podkrovím o zastavěné ploše do 40 m², max. plocha zastavění pozemku do 50 %

- zastřešených sedlovou střechou

- zahrada s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou

- chovatelství a pěstitelství v rámci drobných staveb

- provozované činnosti nesmí narušovat rekreační funkci

- vliv činnosti nesmí negativně zasahovat sousední pozemky

- zpevňování ploch je možné jen v minimální míře

- v funkční zóně BIr1 lze rekreační objekty převést do fondu trvalého bydlení za předpokladu splnění všech podmínek územního plánu a všech příslušných zákonných norem

Nepřípustné využití:

- na pozemcích není možné zřizovat jiné drobné stavby nesplňující podmínky přípustného využití

- zákaz výstavby staveb výrobních, skladových a staveb pro motorismus,

- všechny druhy činností, které svými negativními vlivy narušují pohodu prostředí.

BV	Bydlení - venkovského typu

Určené využití:

- bydlení v individuálních rodinných domech o maximálně 2 nadzemních podlažích a podkroví se sedlovými střechami

- garáže budou u nové výstavby vestavěné do hlavního objektu, nebo přímo zapojeny do struktury staveb

- oplocená zahrada s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou.

Přípustné využití:

- chovatelství a pěstitelství v rámci drobných staveb,

- plochy veřejné zeleně, drobná dětská a sportovní hřiště sloužící obyvatelům daného území,

- obslužné činnosti výrobního i nevýrobního charakteru omezeného rozsahu (drobné provozovny výroby a služeb, maloobchod, veřejné stravování a ubytování).

Podmínky:

- vliv činnosti provozovaných na těchto plochách nesmí negativně zasahovat sousední pozemky (např. zápachem, hlukem, zvýšeným výskytem hlodavců apod.),

- v samostatných stavbách je možné umísťovat jen služby nevýrobního charakteru,

- parkování uživatelů musí být řešeno na pozemcích provozovatelů služeb nebo na vyhrazených stáních na veřejných komunikacích,

- výjimečně přípustné - zařízení nerušící občanské vybavenosti (stavby pro zdravotnictví a sociální péči, školství, kulturní a tělesnou výchovu).

- součástí zóny musí být plochy zeleně a plochy pro individuální rekreaci v rozsahu odpovídajícím počtu obyvatel a velikosti zóny

Nepřípustné využití:

- zákaz výstavby výrobních, skladových a dopravních zařízení jako hlavních staveb,

- všechny druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí.

SC	Funkční smíšená zóna – centrální

(Plochy smíšeného bydlení s drobnou výrobou)

Určené využití:

- bydlení v kombinaci staveb pro výrobu a skladování v přiměřeném rozsahu.

Přípustné využití:

- nevýrobní a výrobní služby, maloobchod a stravovací zařízení,

sezónní nájemní ubytování (agroturistika)

Podmínky:

- umístění obytných a výrobních objektů v rámci ploch je nutné řešit u nové zástavby dalším stupněm dokumentace,

- činnosti nesmí mít negativní vliv nad přípustnou míru na stavby pro bydlení a občanskou vybavenost na sousedních pozemcích, nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku dle nařízení vlády 502 (den 50 db, noc 40 db)

- musí být zajištěno parkování vozidel na vlastním pozemku nebo na vyhrazených stáních na veřejných komunikacích.

- vyžaduje se minimálně 20% plochy zeleně

- v rámci zóny musí být realizována funkční plocha pro individuální rekreaci v rozsahu odpovídajícím počtu obyvatel

Využití ploch: 	max. 70 % - bydlení

ostatní - drobná výroba a služby neomezující z hygienických hledisek bytovou výstavbu

ve vazbě na zónu se vyžaduje ochranný pás zeleně (ZS) souběžně se Sportovní ulicí

prochází jí obslužná komunikace na Láskov

drobnou výrobu a služby se doporučuje kumulovat ke komunikaci Debř – Kosmonosy

míra zastavění jednotlivých pozemků max. 50 %

minimální vzdálenost křižovatek  150 m (připojení zóny na

komunikaci ve Sportovní ulici)

Nepřípustné využití:

- zařízení školství, kultury a zdravotnictví,

- výrobní, skladovací a dopravní stavby a zařízení, která svými negativními vlivy působí nad přípustnou mez na stavby pro bydlení a stavby občanského vybavení na sousedních pozemcích.

OV	Obslužná sféra – občanská vybavenost

Určené využití:

- zařízení občanské vybavenosti převážně nekomerčního charakteru (škola, obecní úřad, požární zbrojnice, zdravotnická zařízení,  apod.).

Přípustné využití:

- bydlení, přechodné ubytování, obchody

- doprovodné stravovací zařízení,

- polyfunkční objekty služeb s přednostním využitím pro nekomerční sféru,

- ostatní činnosti jen v případě, že nejsou v rozporu s veřejnými zájmy.

Nepřípustné využití:

- všechny druhy činností, které svými důsledky narušují pohodu prostředí,

- činnosti, které nesouvisejí s provozem veřejných služeb nelze v těchto plochách realizovat

- veškeré činnosti a aktivity nesmí být v rozporu s veřejným zájmem

OD	Obslužná sféra – dopravní vybavenost

viz. kapitola Doprava a dopravní zařízení

OT	Obslužná sféra – technická vybavenost

Určené využití:

- zařízení pro zásobování pitnou vodou (parc.č. 5051) a pro sběr a třídění odpadu (parc.č. 322/1).

- techn. zařízení potřebná pro obsluhu území obce

Nepřípustné využití:

- pokud trvá veřejný zájem, není přípustné využití pro jiné účely.

RI	Rekreace - individuální

Určené využití:

- odpočivné a rekreační plochy a zařízení neobtěžující zónu bydlení

- s volným přístupem veřejnosti

Nepřípustné využití:

- všechny druhy činností, které svými negativními vlivy narušují pohodu prostředí.

- chovatelské činnosti a zařízení pro motorismus

- všechny činnosti, které omezují a narušují hlavní (rekreační a relaxační) funkci ploch.

Ris	Rekreace – individuální specifická

Určené využití:

- extenzivní sportovní a rekreační aktivity (jízda na koni, cykloturistika, hřiště, pobytové louky),

- extenzivní formy zemědělského hospodaření (alternativní zemědělství, ekologická farma apod.).

Přípustné využití:

- ubytovací a stravovací kapacity v rámci zázemí areálů do 50 lůžek.

- zázemí pro sportovní aktivity

Podmínky:

- vliv provozovaných činností nesmí být v rozporu se zájmy ochrany přírody,

- všechny záměry na využití území musí být s orgány ochrany přírody předem konzultovány,

- minimalizace zpevněných a zastavěných ploch.

Nepřípustné využití:

- intenzivní formy zemědělského hospodaření,

- výstavba staveb pro průmyslovou výrobu, výrobní služby, dopravu,

- všechny druhy činností, které svými negativními vlivy narušují pohodu prostředí.

RS	Rekreace - sportovní

Určené využití:

- sport a rekreace v rámci sportovních a rekreačních zařízení a staveb pro tělesnou výchovu.

Přípustné využití:

- doprovodné služby pro sportovní zařízení (např. stravovací zařízení, ubytovací zařízení - ubytovna, či chatový tábor, parkoviště, služební byt).

Podmínky:

- minimalizace rozsahu zastavěných a zpevněných ploch,

- vliv činnosti nesmí negativně zasahovat sousední pozemky.

Nepřípustné využití:

- výrobní a chovatelské činnosti,

- všechny činnosti, které omezují a narušují hlavní (sportovní a relaxační) funkci ploch.

VP	Výrobní sféra – průmysl, sklady (specifické)

Určené využití:

- výroba, sklad

Přípustné využití:

- doprovodná administrativa a stravovací zařízení,

- výrobní a servisní služby,

- pohotovostní a služební byty,

- lokální parkoviště a dopravní zařízení.

Podmínky:

- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí být v souladu s podmínkami ochranných pásem a chráněných území,

- vyhlašovaná hygienická ochranná pásma nesmí překročit maximální rozsah těchto pásem navržený v územním plánu,

- provozované činnosti musí splňovat veškeré podmínky vyplývající ze zákonných norem na ochranu životního prostředí,

Nepřípustné využití:

- bydlení (vyjma služebních a pohotovostních bytů),

- zařízení občanské vybavenosti kromě specifických výrobních služeb

VD	Výrobní sféra – drobná výroba, služby

Určené využití:

- výroba, sklady, drobná výroba, služby

Přípustné využití a podmínky:

- areály do hlučnosti 45 dB neobtěžující přiléhající obytnou zástavbu

- splňují příslušné hygienické předpisy

- služební byty

- doprovodná administrativa a stravovací zařízení

Nepřípustné využití:

- jakékoliv aktivity nesplňující normy ochrany životního prostředí

VZ	Výrobní sféra – zemědělská výroba

Určené využití:

- plochy a objekty zemědělské výroby zabezpečené odpovídající infrastrukturou, nezasahující negativně svými vlivy do obytné zóny

Přípustné využití:

- zem. výroba respektující příslušná ochranná pásma

- bydlení související se zem. výrobou

krátkodobé rekreační bydlení - agroturistika

Nepřípustné využití:

- bydlení

- výroba průmyslového charakteru

ZS	Nezastavitelné pozemky – sídelní zeleň

Určené využití:

- plochy parkově udržované zeleně převážně na pozemcích obce, které jsou přístupné veřejnosti (parčíky).

- plochy zeleně v sídle

- území kolem „Švarďáku a Toťáku“, opuštěných lomů, situovaných v centru obce. Okolí Švarďáku doznává výrazné kultivace, přístup je ze tří stran, zachovává se pás vzrostlé zeleně v šíři až 25 m

- ochranné pásy zeleně podél komunikací (mohou být součástí uzavřených areálů a soukromých pozemků)

Přípustné využití a podmínky:

- dětská hřiště, drobné architektonické prvky,

- provozované činnosti nesmí narušovat hlavní funkci této zeleně: estetickou, hygienickou a rekreační,

- zpevňování ploch je možné jen v minimální míře.

- u kultury sady a zahrady je možné oplocování pozemku a výstavba staveb pro údržbu a uskladnění nářadí do 16 m ²,

- tyto stavby musí být nepodsklepené, zastřešené sedlovou střechou.

Nepřípustné využití:

- tyto plochy zeleně jsou nezastavitelné

- ostatní výstavba

• Nezastavitelné území katastru – krajina

P	Přírodní zóna

- nelze měnit charakter území

- lokalita zámeckého parku v Josefově Dole, sloužící procházkám a sestupu k řece Jizeře, areál Těšnova ve vazbě na prostor vhodný pro realizaci ekoagrofarmy s výhledem na Jizerské hory

Z 	Zemědělská produkce

- plochy vyčleněné pro rostlinnou výrobu

REGULATIVY  PROSTOROVÉHO  USPOŘÁDÁNÍ

- Zásady pro umísťování staveb pro „všeobecné bydlení“ v nově navržených lokalitách individuální zástavby:

- rodinné a bytové domy musí být svým charakterem, výškou, počtem podlaží, typem střech  a procentem zastavěné plochy přizpůsobené charakteru dané lokality zástavby obce,

- u nově navrhované zástavby je třeba dodržet tyto parametry:

- velikost parcel minimálně 600 m²

- maximální zastavěná plocha 50 % plochy pozemku,

- maximální počet nadzemních podlaží 2 a podkroví (BH3 – 3 podlaží + podkroví)

- typ střech: šikmé, nejlépe sedlové, valbové a pultové, doporučuje se červená-červenohnědá skládaná krytina.

- Zásady pro změny stávajících staveb a dostavby ve stávající zástavbě:

- při změnách staveb nebo při dostavbě v prolukách dbát přiměřeného hmotového rozsahu objektu dle konkrétní polohy, a na urbanistickou strukturu okolí

- šikmé střechy při přestavbách a dostavbách nevyměňovat za ploché,

- dodržovat výškovou hladinu okolní zástavby, maximálně však dvě nadzemní podlaží a podkroví.

- Zásady pro přestavby a úpravy staré zástavby, která si zachovala původní ráz:

- zásadně dodržovat tradiční sedlový, ev. valbový typ střechy i v případech dostavby stávajícího objektu,

- neodstraňovat - obnovovat nebo vhodně upravovat dveře, okna, vrata, krytinu, omítky atd. (možno nahradit tvarově a materiálově odpovídajícími prvky) s použitím tradičních barev či materiálů,

- při eventuální dostavbě respektovat měřítko a urbanistickou strukturu okolní zástavby.

- Zásady pro úpravu veřejných prostranství:

- ke konečným úpravám povrchu přistoupit po dobudování inžen. sítí,

- jasně vymezit plochy pro automobilovou a pěší dopravu a provést jejich zpevnění,

- odstranit zbytečně zpevněné plochy a nahradit je veřejnou zelení,

- upravit veřejná prostranství, doplnit prvky architektonického detailu (lavičky, zábradlí, odpadkové koše, dlažba, veř. osvětlení apod.),

- doplnit a udržovat zeleň.

DOPRAVA  A  DOPRAVNÍ  ZAŘÍZENÍ

1. Širší dopravní vztahy v řešeném území:

V širším zájmovém území je zastoupena doprava železniční a silniční.

1a. Železniční doprava:

V blízkosti řešeného území jsou vedeny železniční tratě č. 064 Mladá Boleslav - Stará Paka s nástupem buď v žel. stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží, nebo ve stanici Mladá Boleslav město. Po západním okraji je vedena v jedné trase trať č. 070 Všetaty - Turnov - Liberec s osobními a rychlíkovými spoji a trať č. 080 Nymburk - Rumburk s osobními a rychlíkovými spoji. Nástup je možný v železniční stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží, nebo v Debři (pouze osobní vlaky). Využití železnice je reálné při použití městské hromadné dopravy. Docházková vzdálenost do žel. stanice v Debři je od centra obce cca 2 km.

l b. Silniční doprava:

Nejvýznamnější silnicí v širším okolí řešeného území je silnice I/10, která je silnicí evropského významu (E 65). Připojení na ni je zajištěno silnicemi III. třídy.

Další významnou silnicí je silnice I/38, na které se realizuje přeložka (nový most přes Jizeru, nová trasa jižně od Debře). Na pokračování je vypracována dokumentace pod názvem „Propojení sil. I/38 v Debři s MUK I/10 Zalužany - přeložka sil. I/38 v Mladé Boleslavi“.

Obec Bradlec je napojena na výše uvedené silnice silnicemi III. třídy jednak přes blízké Kosmonosy, jednak směrem na Bakov nad Jizerou.

l c. Hromadná doprava:

V Mladé Boleslavi je zřízena městská hromadná doprava. Jedna linka z Mladé Boleslavi přes Kosmonosy má konečnou v obci Bradlec.

Další linky MHD mají konečnou v Kosmonosech u nemocnice, docházková vzdálenost je od centra obce necelé 2 km. V Kosmonosech je také autobusová stanice, kde zastavují autobusy od Bakova nad Jizerou ve směru na Mladou Boleslav.

2. Závady na silniční síti:

Šířky stávajících silnic III. třídy v obci (od 4,50 do 6,00 m)    neodpovídají ČSN 73 6110 a výhledově intenzitě provozu, chybí fyzicky oddělené chodníky pro pěší a kvalitní povrch. Silnice na Bakov nad Jizerou se v zimě neudržuje. Křižovatka silnic uprostřed obce nemá dostatečný rozhled a má velký podélný sklon.

Ostatní místní komunikace ve stávající zástavbě většinou vyhovují stávajícímu provozu, pro uvažovanou výhledovou zástavbu jsou však nevyhovující. V nové zástavbě jsou realizovány místní komunikace, které vyhovují ČSN 73 6110 jako zklidněné.

Pro připojení obce na budovanou přeložku silnice I/38, která nabízí nejlepší napojení obce na Mladou Boleslav a silniční síť vyššího významu, chybí napojovací komunikace.

3. Návrh úprav silniční sítě:

Při navrhované výstavbě v obci podle návrhu Ing. arch. S. Macase výrazně vzroste intenzita provozu na silniční síti. Proto je nutné šířkově a směrově upravit stávající silnice III. třídy a navrhnout další komunikační napojení obce. Pro rekonstrukci průtahu obcí na šířku odpovídající potřebné kategorii místní obslužné komunikace MO 8/40, případně při provozu hromadné dopravy MO 8,5/40 bude nutné provést demolice některých stávajících objektů.

Bude nutné realizovat připojení na novou trasu sil. I/38, a to odklonem silnice od Kosmonos na jižní okraj obce. Jižně od Bradlce bude silnice III. třídy spojena s místní komunikací vedenou po západní straně navrhované nové zástavby a úrovňovou stykovou křižovatkou napojena na stávající silnici III. třídy Kosmonosy - Debř. Propojení stávající silnice III. tř. s přeložkou silnice I/38 je navrženo ve vzdálenosti cca 350 m od této křižovatky. Podle informace projektanta přeložky silnice I/38 (Ing. Dluhý Pragoprojekt Praha) bude jako součást stavby silnice I/38 realizována pouze křižovatka, umožňující napojení nové komunikace. Navržené propojení silnice I/38 se stávající silnicí III. tř. Kosmonosy - Debř, v délce cca 250 m, bude třeba realizovat v rámci připojení Bradlece. Navržená kategorie sil. I/38 v místě úrovňové křižovatky je S 11,5/80.

Kategorie navržené přeložky silnice III. třídy v Bradlci je MS 9/50. Okružní komunikace na západní straně nové zástavby je vyprojektována a rozestavěna v kategorii MO 9/40. Ze stávajících průtahů silnic se stanou místní obslužné komunikace, kde navrhovaná kategorie bude MO 8/40, při provozu hromadné dopravy pak MO 8,5/40. Tyto stávající komunikace bude třeba rekonstruovat, neboť kromě nevyhovujícího prostorového uspořádání budou poškozeny při realizaci navrhovaných podzemních vedení.

Pro dopravní obsluhu nově navrhovaných rodinných domků a objektů občanské vybavenosti bude třeba vybudovat obslužné komunikace funkční třídy C3, dle ČSN 736110 a zklidněné komunikace (obytné ulice) připojené na obslužné komunikace přes sníženou obrubu. Jako obslužné komunikace v kategoriích MO 8/40  nebo MO 7/40 jsou navrženy ulice Zelená (vyprojektovaná v kat. MO 8/40), Ještědská, K Láskovu a K Toťáku. Obytné ulice zpřístupňují jednotlivé skupiny objektů a jsou navrhovány převážně jako slepé, zakončené obratištěm, nebo jednosměrné. Na obslužných komunikacích a v obytných zónách budou navržena parkovací stání pro návštěvy. Docházková vzdálenost by neměla překročit 100 m. Parkoviště budou navrhována na výhledový stupeň automobilizace 1:3,5, tj. l parkovací stání na 20 obyvatel.

4. Předpokládané intenzity provozu:

Při stávajícím i výhledovém provozu nebude po silnicích v obci vedena žádná tranzitní doprava, protože obec se nachází mimo trasy hlavních tahů. V současné době je intenzita na silnicích v obci do 300 vozidel/den (stávající počet obyvatel cca 400, hybnost 0,7 jízd na l obyvatele).

Ve výhledu se předpokládá nárůst obyvatel na 2 500, výstavba drobného průmyslu a služeb s přibližně 150 zaměstnanci, obchody a služby vyššího významu s asi 100 zaměstnanci. Lze tedy uvažovat, že celkové množství vozidel na příjezdových komunikacích bude do 3 000. Největší intenzita bude ve směru do a z Mladé Boleslavi. Odhad pro silnici přes Kosmonosy 1 000 vozidel/den, spojovací komunikací na silnici I/38 bude intenzita cca 1 500 vozidel/den a po silnici na Bakov nad Jizerou bude intenzita cca 500 vozidel/den.

5. Dopravní obsluha území městskou hromadnou dopravou:

Protože po realizaci navrhované zástavby bude v obci ve výhledu bydlet podstatně více obyvatel, bude nutné uvažovat se zlepšením obsluhy území městskou hromadnou dopravou. Navrhuje se, aby trasa linky MHD od Kosmonos byla vedena po přeložce silnice III. tř. (ul. Sportovní) a po ulici Okružní, s konečnou stanicí v místě dosavadní. Bylo by vhodné, aby některá z linek, které v současné době končí v Kosmonosech byla prodloužena a vedena po jihovýchodním obchvatu obce a přes silnici Kosmonosy - Debř zpět do Kosmonos (nebo přímo do Mladé Boleslavi). Touto linkou by byla zajištěna obsluha objektů situovaných mezi bytovou zástavbou a Debří a nákupní centrum s částí rod. domků. V závislosti na postupu navrhované výstavby však musí být řešena obsluha území hromadnou dopravou postupně po dohodě s dopravcem.

6. Doprava v klidu a dopravní zařízení:

Navrhovaná obytná výstavba bude převážně tvořena rodinnými domky, ve kterých musí být zajištěno odstavování vozidel ve vestavěných garážích, nebo v garážích situovaných na vlastních pozemcích. Pro parkování návštěvníků je nutné zajistit parkovací stání (dle ČSN 73 6110 ke třeba l stání na 20 obyvatel).

U objektů drobného podnikání a služeb musí být součástí stavby parkovací plochy jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky na stupeň automobilizace 1:3,5.

V zóně pro služby doporučuji zřídit čerpací stanici pohonných hmot s drobnými servisními službami a myčkou aut.

ODKANALIZOVÁNÍ

Stávající stav:

V současné době je vybudována jednotná kanalizace na území l.etapy výstavby sídelního útvaru Bradlec v profilech DN 300 až DN 500. Do této kanalizace jsou odváděny splaškové odpadní vody z objektů a dešťové vody z komunikací. Dešťové vody se střech domů a ostatních ploch mimo komunikace jsou podle projektu Atelieru KK odváděny vsakováním do terénu. Vybudovaná kanalizace je napojena na stávající kanalizační sběrač ŠKO-ENERGO profilu DN 500 mm, kterým jsou odpadní vody odváděny na ČOV Tiba Josefův Důl. Kapacita Sběrače a ČOV byla posouzena studií firmy ESOX DPC s.r.o. Liberec.

Vybudovanou kanalizací v l. etapě výstavby jsou odváděny splaškové odpadní vody od asi 605 obyvatel. Plocha komunikací, ze kterých jsou odváděny dešťové odpadní vody do kanalizace, činí asi 1,08 ha (viz projekt Atelieru KK).

Uvažovaná výstavba:

Ve 2. etapě sídelního útvaru Bradlec se počítá s výstavbou dalších 300 b.j. a s napojením na kanalizaci stávající bytové zástavby, t.j. asi 100 b.j. Dále se počítá s výstavbou objektů hotelu, supermarketu a provozů lehkého průmyslu a služeb v jižní části území, ze kterých budou splaškové odpadní vody přečerpávány do navrhované kanalizace.

Návrh kanalizace:

Převážná část území 2. etapy výstavby a stávající zástavby bude odvodňována gravitační kanalizací do kanalizace stávající. Pouze v severovýchodní části, v západní části a v jižní části území se počítá s přečerpáváním splaškových odpadních vod z omezených území, která nelze gravitačně odvodnit. Z jižní části území bude možné v budoucnu kanalizaci napojit do obce Debř (po zkapacitnění kanalizace v obci).

Pro odvodnění větší části stávající zástavby a 2. etapy nové výstavby sídelního útvaru Bradlec bude nutné vybudovat stokovou síť v profilech a délkách:

stoky DN 300 mm		6.980 m

stoky DN 400 mm		   690 m

výtlak DN 150 mm	1.080 m

celkem		8.750 m

a dále tři přečerpávací stanice pro splaškové odpadní vody.

Hydrotechnické výpočty

Navrhované stoky jsou součástí jednotné kanalizační sítě v obci Bradlec.

Pro dimenzování stoky jsou použity tyto hodnoty:

-  intensita směrodatné dešťové srážky je brána, podle Hydrometeorologic-

kého úřadu, I = 121 l/s.h pro 15 ti min. déšť

- odtokový koeficient pro komunikace bereme φ =   0,8

- plochy komunikací ve staré zástavbě jsou počítány ze vzorového hektaru,

kde plocha komunikací činí 15 % plochy.

Bilance množství splaškových vod

Souhrnný počet obyvatel obce je brán z údajů z Návrhu územního plánu. V počtech obyvatel jsou zahrnuty obyvatele ze zástavby Brahill

I. etapa	150 EO

II. etapa	400 EO

III. etapa	400 EO

IV. etapa	100 EO

Denní množství pitné vody:

- stávající obec		128 b.j. x 3,3	=	423

- nová výstavba		300 b.j. x 3,3	=	990

- nová výstavba v obci    80 b.j. x 3,3		=	264

- občanská vybavenost  služby				100 zam.

- průmyslová zóna					300 zam.

Denní potřeba pitné vody:

- potřebu pro obyvatele počítáme s redukcí potřeby  138.01/o

Qd	=	1 680 x 138,0 l/o.d		=	231 840,0 l/d

2.  potřeba vody pro služby

Qd	=	100 z  x 80,0 l/z.s		=	    8 000,0 l/d

3.  průmyslová zóna

Qd	=	300 z  x 150,0 l/z.s		=	   45 000,0 l/d

____________________________________________________________

Qd	=						 285 000,0 l/d

Qd      =							3,29 l/s

Qmax	=        3,29 x 2,2					7,82 l/s

Bilance množství odpadních vod dešťových

Viz tabulka

V bilanci uvažujeme s regulací odtoků z úpravny vody, a to tak, že voda z odkalení nádrží a odplavení  pěny a nečistot na pomalém míchání činí 50,0 l/s a provádí se denně.

Vypouštění kalů z vodojemu odstáté vody (39,0 l/s - lx týdně) a čištění usazovacích nádrží (5,5 l/s - 2x do roka) se musí provádět mimo dobu vypouštění výše uvedených 50,1 l/s. Při oddělovačích, ale zůstává tato rezerva v kapacitě stoky DN 500.

Stávající stav kanalizace v obci

V obci je vybudována v části staré zástavby dešťová kanalizace, vyústěná v místě uvažovaného oddělovače C. Stávající kanalizace bude využita a začleněná do nové jednotné kanalizační sítě. V prostoru výstavby Brahill I. a II. jsou realizovány stoky z I. a II. etapy. Tyto stoky jsou zaústěny v napojení A přímo do stoky ŠKO ENERGO.

Kanalizační potrubí z úpravny vody ŠKO ENERGO má ve sledovaných úsecích tyto parametry. Potrubí je DN 500 kameninové.

1.  V trase za napojením v bodě C je při spádu J = 3,01 ‰

Qkap  =  194,66 l/s,    v = 0,99 m/s

2.  V trase za napojením v bodě B, je při spádu  J = 13,7 ‰

Qkap   =  415,29 l/s, v = 2,11 m/s

3. V trase napojení v bodě A je při spádu J =  26,49 ‰

Qkap  =  577,62 l/s,  v =   2,94 m/s

to znamená, že v celé trase nepřekračují hodnoty odtoku dešťové vody z obce kapacitu stoky ŠKO ENERGO.

Navrhované řešení kanalizace v obci

V obci bude provedena jednotná kanalizace. Odpadní vody dešťové z jednotlivých parcel budou likvidovány na parcele a nebudou odváděny do kanalizace. Kanalizací budou odváděny pouze splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí a dešťové vody z komunikací a veřejných prostranství.

Odkanalizování obce je členěno celkem na tři oblasti.

l. V místě napojení D bude na stoku ŠKO ENERGO napojena oblast č. l přímo bez oddělovače. Jedná se o dostavbu cca 16 rodinných domů, které nelze spádově napojit do budované stoky. Nové komunikace budou provedeny jako zámková dlažba.

2. Plochy 2. a 3. budou napojeny do stoky ŠKO ENERGO DN 500 po oddělení dešťových vod. Ředění splaškových vod je počítáno 1:3.Přepad z oddělovače je napojen do odpadu z rybníka. Přepad se upraví jako bystřina. Odpad ústí do řeky. Splaškové vody z nově budovaných rodinných domů budou přečerpávány společně se splaškovými vodami z části staré zástavby pod komunikací. Dešťové vody budou likvidovány na parcelách.

3. Plochy 3. a 4. - stávající zástavba budou napojeny na stoku DN 500 v bodě B po oddělení dešťových vod. Oddělovač bude vybudován vedle komunikace. Přepad z oddělovače bude odveden do strže a do řeky. Odpad se nachází na katastru Josefova Dolu.

ZÁSOBOVÁNÍ  VODOU

Stávající stav:

V současné době je vybudován vodovod na území l. etapy výstavby sídelního útvaru Bradlec, také větší část starší zástavby obce má zásobování vodou vyřešeno.

Zdrojem vody pro obec jsou vodojemy 2 x 2000 + 2 x 3000 m³ skupinového vodovodu Mladá Boleslav, které jsou vybudovány východně od obce Bradlec. Z armaturní komory vodojemu 2 x 2000 m³ je voda čerpána potrubím PVC ø 160 mm do starého věžového vodojemu o obsahu 100 m³ a do nového věžového vodojemu o obsahu 300 m³, které tlakově ovládají rozvod vody v obci Bradlec a vyrovnávají potřebu vody. Maximální hladina vody v obou vodojemech je na kótě 336,50 m n.m., minimální hladina na kótě 332,00 m n.m.

Stávajícím vodovodem je zásobováno vodou obyvatelstvo ve staré zástavbě (asi 290 obyv.) a v l. etapě nové výstavby (asi 605 ob.), celkem asi 895 obyvatel.

Uvažovaná výstavba:

Ve 2. etapě výstavby sídelního útvaru Bradlec se počítá s výstavbou dalších asi 310 b.j. (z toho asi 80 b.j. v bytových domech, zbytek v rodinných domcích), celkem pro asi 1.050 obyv., dále pak s výstavbou příslušné občanské a technické vybavenosti a v jižní části území v prostoru mezi obcí Bradlec a silnicí Kosmonosy - Debř s výstavbou hotelu, supermarketu a provozů lehkého průmyslu a služeb.

Výpočet potřeby vody:

Potřeba vody je počítána podle Směrnice č. 9/1973. Protože se jedná převážně o výstavbu v rodinných domcích, počítáme se specifickou potřebou vody sníženou o 30 %:

q  =  230 l/ob.den x 0,7  =  160 l/ob.den

součinitel denní nerovnoměrnosti kd  =  1,5, součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh  = 1,8, potřeba vody pro základní vybavenost q = 20 l/ob.den.

a)  stávající zástavba:

Qd = 290 ob. x (160 + 20) l/ob.den   =	52.200 l/den = 0,60 l/s

Qm = 52.000 l/den x 1,5  =		78.300 l/den = 0,91 l/s

Qh = 78.300 l/den x 1,8 : 24 =		  5.870 l/hod = 1,63 l/s

b)	l. etapa:

Qd = 605 ob. x (160 + 20) l/ob.den =	108.900 l/den =  1,26 l/s

Qm = 108.900 l/den x 1,5  =		163.350 l/den =  1,89 l/s

Qh =  163.350 l/den x l,8 : 24  =	          12.250 l/hod =  3,40 l/s

c)	2. etapa:

Qd = 1050 ob. x (160+20) l/ob.den =	189.000 l/den =  2,19 l/s

Qm = 189.000 l/den x 1,5 =		283.500 l/den =  3,28 l/s

Qh =  283.500 l/den x l,8 : 24  =	          21.260 l/hod =  5,91 l/s

d)  	Průmyslová oblast:

průmysl:     300 zam. x 80 l/zam.den =	 24.000 l/den

hotel:           60 lůž. x 1000 l/lůž.den  =	 60.000 l/den

supermarket: 100 zam. x 60 l/zam.den =   6.000 l/den

součet (500 EO)    Qd     =   90.000 l/den = 1,04 l/s

Qm   =  90.000 l/den x 1,5  =	           135.000 l/den = 1,56 l/s

Qh =   135.000 l/den x 1,8 : 24 =              10.120 l/hod = 2,81 l/s

e)   Celková potřeba vody:

Qd = 440.100 l/den

Qm = 660.150 l/den  =    7,64 l/s

Qh  =   49.500  l/hod =  13,75 l/s

Návrh vodovodu:

Rozvod vody pro 2. etapu výstavby sídelního útvaru Bradlec bude napojen na již realizované rozvody vody ve stávající zástavbě a v l. etapě výstavby. Předpokládá se, že bude nutné vybudovat vodovodní řady v celkové délce asi:

DN  150 mm -  2.380 m

DN  100 mm -  2.640 m

DN    80 mm -  2.060 m

celkem              7.080 m

V jižní části území, pod hranicí terénu na kótě 276,50 m n.m, bude tlak vody ve vodovodní síti daný maximální hladinou vody ve vodojemech větší než 0,6 Mpa. Proto bude nutné nad touto hranicí osadit na řadu DN 150 mm redukční ventil v šachtě.

Vodovodní síť bude vybudována z tlakových hrdlových trub z PVC v profilech ø 160, 110 a 90 mm. Na síti budou osazeny potřebné armatury (šoupata, hydranty, navrtací pasy), vesměs z produkce firmy HAWLE.

V západní části území se počítá s napojením stávajícího vodovodu pro osadu Láskov na nový vodovod.

ELEKTROROZVODY

Stávající stav:

V současné době je stávající zástavba zásobována el. energií ze stožárových transformačních stanic. Tyto stanice jsou primerně napojeny vrchním vedením 22 kV. Kabelový rozvod je v současné době proveden pouze do stávající trafostanice u vodárny. Stávající rozvody jsou pro současný stav vyhovující.

Návrh:

Navržená zástavba zahrnuje výstavbu nových bytových domů, objektů občanské vybavenosti a dále obchodní a společenská zařízení vyššího významu.

Energetická bilance:

soudobý odběr

a) Bytová zástavba:

Stávající domky	100 bytů

l. etapa rod. domků	197 bytů

2. etapa rod. domků	170 bytů

2. etapa bytové domy	  60 bytů

Celkem                          527 bytů				3162 kW

b) Občanské vybavení:

Základní škola - 8 tříd				    25 kW

Mateřská škola - 2 třídy				    35 kW

Prodejna potravin - 120 m²				    15 kW

Drogerie, Dom. potřeby,

Policie, Obecní úřad  - 100 m²				    15 kW

Restaurace  -  60 míst				    60 kW

Snack  - 30 míst				    40 kW

Služby  5 prac. + lékař				    50 kW

Tenisová hala + ubytování  30 lůžek			    50 kW

Vědecké centrum -20 zaměstnanců			    50 kW

Venkovní osvětlení				    30 kW

Občanské vybavení celkem				  370 kW

c) Obchodní, společenská zařízení vyššího významu:

Supermarket  - 4000 m²				  450 kW

Hotel, motel  60 lůžek				  120 kW

Univerzální plochy obchodního charakteru

- 4800 m²				  550 kW

Zařízení vyššího významu celkem		         1.120 kW

U zařízení vyššího významu je příkon stanoven orientačně a bude upřesněn v dalších stupních projektové dokumentace dle skutečného rozsahu a energetické náročnosti stavebních objektů.

d) Výrobní zařízení:

Plochy 1 až 6 - V těchto lokalitách bude zavedena výroba komponentů mladoboleslavské automobilky. V současné době nelze určit spotřebu technologické části výroby. V této bilanci je uveden pouze příkon na administrativní objekty výrobních závodů, který činí:

100   kW

Navržená zástavba celkem:                 5.322  kW

Navržená zástavba bude zásobována el. energií pomocí kabelových trafostanic, jejichž rozmístění a typy jsou patrné ze situace. Primérní napojení trafostanic bude provedeno kabelem 22 kV.

1. etapa výstavby:

V l. etapě výstavby bude nutno přebudovat stávající systém primérního napájení stávající zástavby. V současné době je stávající zástavba napájena pomocí stožárových trafostanic, primérně připojených vrchním vedením 22 kV. Vrchní vedení včetně stávajících trafostanic bude zrušeno a bude vybudován nový kabelový rozvod 22 kV, napojený na stávající kabelový rozvod 22 kV v prostoru stávající trafostanice u vodárny. Stožárové trafostanice budou nahrazeny kabelovými kioskovými trafostanicemi 22/0,4 kV l x 630 kVA. Na výše popsaný primérní rozvod bude v rámci l. etapy připojena jedna nová trafostanice, která bude zásobovat el. energií cca 50 rodinných domků.

2. etapa výstavby:

Ve druhé etapě výstavby bude nutno zajistit nové primérní připojení dalších trafostanic z rozvodny 110/22 kV u Mladé Boleslavi. Z této rozvodny bude položen kabel 22 kV do nově vybudované spínací stanice u Kosmonos. Předběžné umístění této stanice je patrné z přiložené situace širších vztahů. Ze spínací stanice bude proveden nový rozvod kabelem 22 kV o průřezu 3 x 120 mm², na který budou smyčkově připojeny nové trafostanice, řešené ve 2., případně dalších etapách výstavby.

Sekundární rozvod l kV:

Sekundární rozvod v nové zástavbě bude proveden kabelový. Základní napájení bude provedeno kabely AYKY 3 x 240 + 120 mm². Rozvod mezi jednotlivými domky bude proveden kabelem AYKY 3 x 120 + 70 mm². Rozvod bude proveden tak, aby umožňoval náhradní napájení v případě poruchy na kterémkoli kabelovém vývodu.

Veřejné osvětlení:

V rámci územního plánu je řešeno osvětlení nových komunikací a chodníků a dále rekonstrukce veřejného osvětlení stávajících komunikací, u kterých se s rekonstrukcí také uvažuje.

Osvětlení komunikací a chodníků bude provedeno pomocí sadových stožárů typu 60/20 s výbojkovými svítidly 1 x 150 a  1 x 70 W - SHC. Osvětlení bude napájeno z nových rozvaděčů, umístěných v blízkosti trafostanice, odkud budou připojeny. Rozvaděče budou obsahovat měření spotřeby el. energie a dále ovládání osvětlení pomocí FM relé nebo spínacích hodin.

PLYNOFIKACE

Stávající stav:

Zdrojem zemního plynu pro obec Bradlec je stávající VTL plynovod DN 100 mm, vedený jihovýchodně od obce. V prostoru křížení tohoto plynovodu se silnicí od Kosmonos je osazena VTL regulační stanice o výkonu Q = 3.000 m³/hod. Z této VTL regulační stanice  je vybudován STL rozvod zemního plynu o jmenovitém přetlaku 0,3 Mpa po území l. etapy výstavby a z části i ve stávající zástavbě v obci. Regulační stanice a STL plynovod budou v budoucnu sloužit i pro zásobování plynem obce Josefův Důl včetně závodu TIBA.

Uvažovaná výstavba:

Ve 2. etapě výstavby sídelního útvaru Bradlec se počítá s výstavbou dalších asi 310 b.j. (z toho asi 80 b.j. v bytových domech, zbytek v rodinných domcích), dále pak s výstavbou občanské vybavenosti a v prostoru mezi obcí Bradlec a silnicí Kosmonosy - Debř s výstavbou hotelu, supermarketu a provozů lehkého průmyslu a služeb.

Potřeba zemního plynu:

a)  Specifické potřeby ZP pro bytový fond:

Vaření:

_______1________

K1 =    2,3 log (605 + 16)     =   0,156

q1  =   1,2 m3 / hod x 0,156   =   0,19 m3 / hod

Topení v bytových jednotkách:

___1_____      ____1_____

k2 =       n 0,15              =            120 0,15        = 0,488

q2 =    1,7 m³/hod. x 0,488  =  0,83  m³/hod

Topení v RD:

___1_____        ____1___

k3 =       n  0,1           =        4850,1          =  0,539

q3 =     2,8 m³/hod. x 0,539  =   1,51 m³/hod.

Specifická potřeba ZP celkem:

pro RD:     1,51 + 0,19   =  1,70 m³/hod

pro b.j.:      0,83 + 0,19  =  1,02 m³/hod

b) Celková max. potřeba ZP:

Bytový fond:

- rodinné domky (včetně stáv. zástavby)

Q = 485 RD x 1,70 m³/hod  =				825 m³/hod

- byty v bytových domech:

Q =  120 b.j. x 1,02  hod  =				125 m³/hod

Bytový fond celkem				950 m³/hod

Občanská vybavenost - odhad				100 m³/hod

Průmyslová oblast - odhad				700 m³/hod

Josefův Důl + TIBA			        1.000 m³/hod

C e l k e m		            2.750 m³/hod

Návrh plynovodu:

Rozvod zemního plynu pro 2. etapu výstavby sídelního útvaru Bradlec (včetně zbývající části stávající zástavby) bude napojen na STL plynovod realizovaný v l. etapě výstavby.

Pro celkovou plynofikaci obce bude nutné vybudovat středotlaké plynovody v profilech a délkách asi:

ø  160 mm   -          330  m

ø  110 mm   -          680  m

ø    90 mm   -           650 m

ø    63 mm            1.310  m

ø    50 mm   -       4.220  m

Celkem                7.190  m

Plynovody budou vybudovány z trubek z PEHD v těžké řadě SDR 11. Veškeré spoje budou svařované. Součástí výstavby plynovodů budou i části domovních přípojek pro bytové objekty na veřejných pozemcích z trubek z PEHD ø 32 mm, ukončené ve zděných pilířích na hranicích pozemků, kde budou osazeny hlavní uzávěry, regulátory a plynoměry. Pro ostatní objekty budou přípojky řešeny individuálně.

SEZNAM  TABULKOVÉ  ČÁSTI

1 -	členění obyvatel a bytů

2 -  	potřeba bytového fondu

3 -	potřeba ploch pro bydlení a základní občanské vybavení

4 -	potřeba ploch pro vyšší občanské vybavení

5 -  	potřeba ploch pro výrobu

6 -	potřeba ploch pro zeleň

7 -	potřebné plochy pro dopravu a tech. infrastrukturu

8 -	návrh základního a vyššího občanského vybavení

9 -	potřeba pitné vody pro obyvatele

10 -	návrh kapacity vodojemů

11 -	elektrické příkony

12 -	potřeba tepla

13 -	potřeba plynu

14 -	návrh na využití obytného území v navrhovaném období

15 -	přehled funkčního členění území

Tabulka č. 1

# Územní členění obyvatel a bytů

| Územní členění | Počet obyvatel | Počet bytů |
| --- | --- | --- |
|  | VR | I.et. | NO | VR | I.et. | NO |
|  | 1996 | 2000 | 2005 | 1996 | 2000 | 2005 |
| Bradlec | 290 |  | 2500 | 110 |  | 805 |

Tabulka č.2

# Potřeba bytového fondu

|  | 1996 | 2000 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | výchozí rok | I.et. | návrh. období |
| 1. Odpad byt.fondu celkem |  |  |  |
| z toho: přirozený |  |  |  |
| navrhovaný | 0 | 0 | 0 |
| 2. Nová byt. výstavba celkem | 0 | 195 | 805 |
| z toho: pro přír. obyv. |  |  |  |
| z titulu zlepš. ob/g.j. |  |  |  |
| z titulu náhr. za odpad |  |  |  |
| 3. Celková potř. byt. fondu |  | 195 | 805 |
| z toho: rodinné domky |  | 100 | 605 |

Tabulka č. 3

# Potřeba ploch pro bydlení a základní občanské vybavení

| Urbanistická jednotka (okrsek, obvod) a sídelní útvar | Plochy pozemků pro bydlení a zákl.obč. vybavení (ha) |
| --- | --- |
|  | výchozí rok 96 | I.et. 2000 | Návrh obd. 2005 |
|  | bydlení celkem | z toho r. domy | bydlení celkem | z toho r. domy | bydlení celkem | z toho r. domy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bradlec | 9,30 | 9,30 | 12,20 | 11,40 | 43,75 | 40,25 |
|  |  |  | 9,3 VY | 9,3 VY |  |  |
| OV | 0,62 |  | 0,62 |  | 8,92 |  |
|  |  |  | 1,12 |  |  |  |

Tabulka č. 4

# Potřeba ploch pro vyšší občanské vybavení

| Urbanistická jednotka (okrsek, obvod) a sídelní útvar společně | Plochy pozemků vyššího.občan.. vybavení (ha) |
| --- | --- |
|  | výchozí rok 96 | I.et. | Návrh obd. 2000 |
|  | celkem | z toho sport.sl. | celkem | z toho sport.sl. | celkem | z toho sport.sl. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bradlec | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,40 |  |

Tabulka č. 5

# Potřeba ploch pro výrobu

| Urban. jedn. a sídel útvar | Plochy pozemků pro výrobu a sklady (v ha) |
| --- | --- |
|  | Výchozí rok 96 | I. etapa | Návrhové období |
|  | Prům. a sta vebn. | Zem. a lesy |  | Prům. a sta vebn. | Zem. a lesy |  | Prům. a sta vebn. | Zem. a lesy |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bradlec | 0 | 36,80 |  | 11,84 | 36,80 |  | 14,00 | 36,80 |  |

Tabulka č. 6

# Potřeba ploch pro zeleň

| Urban. jedn. a sídel útvar | Plochy pozemků pro zeleň (v ha) |
| --- | --- |
|  | Výchozí rok 96 | I. etapa 2000 | Návrh. období 2005 |
|  | veř. zeleň ha | izolační | z toho park | veř. zeleň ha | izolační | z toho park | veř. zeleň ha | izolační | z toho park |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bradlec | 1,01 | 0 | 0,02 | 0,65 | 0,32 | 0,64 | 35,8 | 3,2 | 32,60 |

Tabulka č. 7

# Potřeba ploch pro dopravu a technickou infrastrukturu

| Urban. jedn. a sídel útvar | Dopravní plochy a plochy techn. infrastruktury (v ha) |
| --- | --- |
|  | Výchozí rok 96 | I. etapa 2000 | Návrh. období 2005 |
|  | CP | ODP | PTI | CP | ODP | PTI | CP | ODP | PTI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bradlec | 4,74 | 1,10 | 0,18 | 1,08 | 0,14 | 0,45 | 6,62 | 1,16 | 0,63 |

Poznámka:	CP   - cesty, parkoviště, prostranství

ODP- ostatní dopravní plochy

PTI  - plochy zařízení technické infrastruktury

Tabulka č.8

# Návrh základního a vyššího občanského vybavení

| Urbanist jednotka | Název zařízení | Potřeb plocha pozemku ha | Měrn. jedn. | Kapacita (počet měr. jedn.) | Počet prac. | Návrh na etapu výstavby | Druh o.v. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zákl.škola | 1,80 |  | 8 tříd |  |  |  |
|  | mat. skola | 0,50 |  | 2 třídy |  |  |  |
|  | prod. potravin |  |  | 120 m² |  |  |  |
|  | spec. prodej |  |  | 100 m² |  |  |  |
|  | restaurace |  |  | 60+30 míst |  |  |  |
|  | lékař |  |  | 2 pracoviště |  |  |  |
|  | služby |  |  | 10 pracovišť |  |  |  |
|  | pošta |  |  | 3 přepážky |  |  |  |
|  | peněž. ústav |  |  | 2 přepážky |  |  |  |
|  | sprt. areál |  |  |  |  |  |  |
|  | golf. hřiště |  |  |  |  |  |  |
|  | supermarket |  |  | 4000 m² |  |  |  |
|  | obch. plochy |  |  | 4800 m² |  |  |  |
|  | hotel |  |  | 60 lůžek |  |  |  |

Tabulka č. 9

# Potřeba pitné vody pro obyvatele

| Urban. jedn. | Počet obyv. | Specif. potřeba l/os/den dle velik.kat sídla | Potřeba vody |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v m³/den | m³/hod | v l/s |
|  |  |  | průměr- ná | maxim. denní | maxim. hodin. | průměr- ná | maxim. denní | maxim. hodin. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Stávající byty: |  |  |  |  |  |  |
|  | 290 | 160+20 | 52,2 | 78,3 | 5,87 | 0,60 | 0,91 | 1,63 |
| I. etapa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 605 | 160+20 | 108,9 | 163,4 | 12,25 | 1,26 | 1,89 | 3,40 |
| Bytový fond celkem - výhled |  |  |  |  |  |  |
|  | 2500 | 160+30 | 475,0 | 665,0 | 49,88 | 5,50 | 7,70 | 13,85 |
| Průmyslová oblast |  |  |  |  |  |  |
|  | (odhad) |  | 112,0 | 168,0 | 12,60 | 1,30 | 1,95 | 5,50 |
| Byty+průmysl celkem: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 587,0 | 833,0 | 62,48 | 6,80 | 9,65 | 17,35 |

Tabulka č. 10

# Návrh kapacity vodojemů

| Tlakové pásmo | Maxim. denní potřeba | Kapacita vodojemů za výchzí rok | Potřebná kapacita vodojemů | Potřeba výstavby objem. vodojemů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.st. | návrh. období |  | I.st. | návrh. období | I.st. | návrh. období |
|  | m³/den | m³ | m³ | m³ |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 |

Tabulka č. 11

# Elektr. příkony podle odběratelů

| Urban. jedn. | Obytné území | Maxim. soudobý příkon průmyslu | Maxim. soudobý příkon zeměděl. | Maxim. soudobý příkon urb. jednotky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | byt. fond a zákl. vybavenost | vyšší obč. vybavenost | Maxim. soudobý příkon |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 195 b.j. | OV |  |  |  |  |
|  | 1170kW | 1120 kW |  |  |  |  |
|  | 610 |  |  |  |  |  |
|  | 3660 kW | průmysl |  |  |  |  |
|  | OV 370 kW | 100 kW |  |  |  |  |

Tabulka č 13.

# Potřeba plynu pro bytový fond a občan. vybavenost

| Urbanistjednotka | Počet plynof. bytů | Potřeba plynu v m³/hod | Potřeba plynu v tis.m³/ro | Druh plynu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Byty a zákl.vyb | Vyšší vybav. | Celkem | Byty a zákl.vyb | Vyšší vybav. | Celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Stávající byty: |
| 98 | 98 | 163 |  | 163 | 294 |  | 294 | 28 |
| I. etapa: |
| 195 | 195 | 256 |  | 256 | 540 |  | 540 |  |
| Bytový fond celkem - výhled |
| 805 | 805 | 1194 |  | 1194 | 2518 |  | 2518 |  |
| Průmyslová oblast |
| (odhad) |  |  | 800 | 800 |  | 1700 | 1700 |  |
| Josefův Důl + TIBA |
|  |  |  | 1000 | 1000 |  | 2200 | 2200 |  |
| C e l k e m : |  | 2994 |  |  | 6418 |  |

Tabulka č. 14

# Návrh na využití obytného území v návrhovém období

| Urba. jedn. | Počet obyv. r. 2005 | Počet bytů r. 2005 | Počet prac. míst | Plochy ob. úz. (ha) | Hustoty ob/ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nové plochy pro byt. výst. | plocha ponech byt. fondu | obyt. území společ- ně | nové plochy pro byt. výst. | plocha ponech byt. fondu | obyt. území společ- ně |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bradlec | 2500 | 805 | 1070 | 34,45 | 9,30 | 43,75 | 64,24 | 31,18 | 57,14 |

Poznámka: Obytné území zahrnuje plochy včetně základního

občanského vybavení

Tabulka č. 15

# Souhrnný přehled funkčního členění území k návrhovému období

| Hlavní funkce | Výměra v ha | Zatížení ob/ha | Zatížení m²/obyv | % skladba ploch |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem ha | z toho nové pl. |  |  |  |  |
| Bydlení a zákl. obč. vybavení | 43,75 | 34,45 | 37,14 | 175,00 |  |  |
| Vyšší vybavení | 8,40 | 8,40 | 297,61 | 33,60 |  |  |
| výroba | 50,80 | 14,00 | 49,21 | 203,20 |  |  |
| zeleň veř. | 35,80 | 34,68 | 69,83 | 143,20 |  |  |
| Doprava a techn, infrastruktura | 12,44 | 6,42 | 200,96 | 49,76 |  |  |
| Vodní plochy | 2,08 | - | 1201,92 | 8,32 |  |  |
| Ostatní | 52,21 | 26,55 | 47,83 | 208,92 |  |  |
| Celkem | 205,48 | 125,50 | 12,16 | 821,92 |  |  |

Příloha č. 1 – Regulativy pro lokalizaci staveb a využití území

Příloha č. 3 – Zásady prostorového uspořádání architektonického řešení objektů